## Slide 1: BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠNG
Đề tài: Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS
Sinh viên: Huỳnh Nguyễn Quốc Việt - 52300267
GVHD: ThS. Lê Viết Thanh

## Slide 2: 1. Cấu trúc thư mục & Tổ chức mã nguồn
- tkm_cuoi_ky_52300267/
+ configs/: Chứa các file cấu hình mẫu (Templates) cho FRR (OSPF, LDP).
+ scripts/: Các công cụ tự động hóa (Vẽ sơ đồ, Đo hiệu năng).
+ baocao/: Toàn bộ mã nguồn LaTeX của bài báo cáo.
+ main_topology.py: File logic chính để xây dựng mạng trên Mininet.
- Lý do chọn: Kiến trúc Modular, tách biệt giữa Logic mạng và Cấu hình dịch vụ.

## Slide 3: 2. Sơ đồ mạng & Kiến trúc hệ thống
- MPLS Backbone: Gồm 2 Router lõi (P) và 2 Router biên (PE).
- 3 Chi nhánh (Sites) với 3 kiến trúc LAN đặc thù:
+ Site A: Flat Network (Đơn giản).
+ Site B: 3-Tier Architecture (Core-Dist-Access).
+ Site C: Leaf-Spine Architecture (Hiện đại, tối ưu cho Data Center).
- Kết nối: Các chi nhánh kết nối về ISP qua đường truyền WAN 100Mbps.

## Slide 4: 3. Vai trò các thiết bị trong hệ thống
- Router P (Provider): Chuyển mạch nhãn tốc độ cao trong mạng lõi.
- Router PE (Provider Edge): Gán/Gỡ nhãn (Push/Pop) khi dữ liệu vào/ra mạng lõi.
- Router CE (Customer Edge): Định tuyến tĩnh, làm Gateway cho mạng LAN.
- Switches: OVS Switches giả lập L2, Site C bật STP để chống Loop.
- Hosts: Các máy trạm giả lập luồng dữ liệu (Ping, iPerf).

## Slide 5: 4. Cách thức cấu hình hệ thống
- Mạng lõi (P/PE): Chạy OSPF Area 0 để thông tuyến IP và LDP để trao đổi nhãn.
- Kết nối CE-PE: Sử dụng Định tuyến tĩnh (Static Route) trỏ về Default Gateway.
- Tự động hóa: Sử dụng Python để sinh file cấu hình FRR động từ Templates.
- Cơ chế Redistribution: PE quảng bá các đường mạng LAN của khách hàng vào OSPF thông qua lệnh 'redistribute kernel'.

## Slide 6: 5. Kết quả kiểm tra & Ý nghĩa
- Lệnh Ping: Đạt 0% Packet Loss giữa tất cả các Site (A, B, C).
- Lệnh Traceroute: Hiển thị sự hiện diện của nhãn MPLS tại các hop mạng lõi.
- Ý nghĩa: Chứng minh gói tin không đi theo định tuyến IP truyền thống mà đang được chuyển mạch nhãn nhanh chóng và an toàn.

## Slide 7: 6. Phân tích kết quả đo lường
- Thông lượng (Throughput): Đạt ~100Mbps (xuyên Backbone) và ~190Mbps (nội bộ PE).
- Độ trễ (Delay): Ổn định ở mức ~26ms cho các chi nhánh cách xa nhau.
- So sánh: Leaf-Spine cho thấy băng thông ổn định nhất khi tải nặng.
- MPLS giúp giảm tải xử lý cho các Router lõi bằng cách gỡ nhãn tại chặng áp chót (PHP).

## Slide 8: 7. Kết luận
- Đồ án đã triển khai thành công mô hình Metro Ethernet MPLS thực tế.
- Giải quyết được bài toán kết nối đa chi nhánh có kiến trúc LAN khác biệt.
- Hệ thống hoạt động ổn định, hiệu năng cao và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Nắm vững kỹ năng sử dụng Mininet, FRRouting và các công cụ đo lường mạng.